## Slide 1
Enter, Exit, Page Fault, Leak
首个自动化跨域微架构泄漏测试框架
Enter, Exit, Page Fault, Leak‡: Testing Isolation Boundaries for Microarchitectural Leaks

## Slide 2
一、背景与动机

## Slide 3
微架构泄漏：跨安全域的信息泄漏
核心矛盾
架构级隔离（页表、虚拟化、特权级）在逻辑层提供保护
但共享微架构状态（缓存、CPU缓冲区、分支预测器）仍是泄漏通道
典型攻击
Meltdown / Foreshadow / MDS / Spectre V2 / LVI ...
安全域（Security Domain）
不同信任级别的执行环境：OS内核vs用户进程、hypervisor vs VM
域转换：syscall/VM enter/exit等指令引起的上下文切换

## Slide 4
防御碎片化与补丁屡次失效
防御部署碎片化
硬件层：部分由CPU微码补丁缓解（如Meltdown硬件修复）
OS层：部分由软件缓解（KPTI、VERW缓冲区刷新）
未修补：部分被认为安全影响低或缓解成本高而被忽略
补丁反复被证明不完整甚至完全无效
Enhanced IBRS → BHI绕过
FineIBT → BHI+IBPB绕过
retpoline → RSB underflow绕过
VERW → 特定条件下仍泄漏

## Slide 5
现有工具无法跨域测试
§2.3 现有方案局限
工具 | 域范围 | 漏洞类型 | 能否发现新类型 | 能否跨域
Revizor | 单域（内核） | 通用 | Yes | No
Scam-V | 单域（TrustZone） | 通用 | Yes | No
SpeechMiner | 单域 | Meltdown类定量 | No | No
Transynther | 双线程 | Meltdown/MDS变体 | No | No
RegCheck | 单域 | Meltdown-3a专用 | No | No
!核心差距：没有任何工具能系统性、自动化地测试跨域微架构隔离 |  |  |  | 

## Slide 6
二、核心技术：Actor + MRT

## Slide 7
Actor抽象：安全域的统一建模
§3.1
Actor定义
Actor = 代码 + 私有数据 + 特权级 + CPU模式 + 内存权限配置
三种Actor模式（当前支持）
Host-Kernel（特权级0，内核态）
Host-User（特权级3，用户态）
Guest-Kernel（VM内内核态）
域转换
Actor之间通过预定义指令序列（syscall/VM enter/exit）转换
每个test case包含一个main Actor + 一个或多个其他模式Actor

## Slide 8
模板+宏机制：结构化与随机性的平衡
§4.1
模板（Template）
汇编文件，定义Actor结构和域转换，不同Actor代码放在不同section
宏（Macro）
伪指令（汇编中表现为NOP），在不同阶段差异化实例化
执行器中：二进制补丁替换NOP为跳转到宏实现
模型中：Unicorn回调拦截NOP地址调用对应实现
两大设计需求
结构化：域转换/缓解需要固定指令序列（VMRESUME/VERW/L1D flush）
统一化：执行器和模型需要不同实例化但统一描述
; 模板示例（双Actor：main + guest） .section .main .start: .macro.random_instructions.64: ; 随机指令区 VERW qword ptr [r14] ; 缓解：缓冲区刷新 .macro.set_h2g_target.vm_start: ; 设置VM入口 .macro.set_g2h_target.end: ; 设置VM出口 .macro.switch_h2g: ; 域转换宏 .end: .macro.fault_handler: ; 异常处理 .section .guest .vm_start: .macro.measurement_start: ; 开始测量 .macro.random_instructions.64: ; 随机指令区 .macro.measurement_end: ; 结束测量 .macro.switch_g2h: ; 返回host

## Slide 9
内存访问插桩
§4.1.3
新增插桩pass
随机选择一个生成的内存访问，修改其地址指向其他Actor的内存
专门针对Meltdown类泄漏：将用户态Actor的内存访问指向内核态Actor的内存
目的
不用手写Meltdown gadget，工具自动探索'跨域非法访问'场景

## Slide 10
MRT工作流程：五步循环
§3.2
模型关系测试（Model-Based Relational Testing）核心思路
不直接比较硬件轨迹与模型预测，而是比较暴露的信息量
五步循环
1. 程序生成 → 随机汇编指令序列（模板+配置约束）
2. 输入生成 → 随机二进制数据初始化内存和寄存器
3. 硬件执行 → 在目标CPU上执行，收集硬件轨迹（Flush+Reload）
4. 模型执行 → 在Unicorn模拟器上执行，收集合同轨迹（预期泄漏）
5. 泄漏比较 → 检查非干扰性质，过滤已知泄漏，报告未知泄漏
关键优势
即使模型很简单，也能有效过滤已知泄漏并检测未知泄漏

## Slide 11
合同式非干扰：形式化安全性质
§6
经典非干扰
σ^1_A = σ^2_A ⇒ Measure(p, σ^1, μ) = Measure(p, σ^2, μ)
受害者数据不应影响攻击者测量
合同式非干扰（实用化）
σ^1_A = σ^2_A ∧ Contract(p, σ^V_1) = Contract(p, σ^V_2) ⇒ Measure(p, σ^1, μ) = Measure(p, σ^2, μ)
合同轨迹Contract(p, σ^V)
模型预测的预期泄漏 = 受害者load/store地址 + 控制流变化
CPU允许这些基本泄漏（如sysret后缓存不刷新→用户可观察内核地址）
但不允许超出此范围的更深层泄漏（如MDS泄漏store buffer数据内容）

## Slide 12
模型实现：Unicorn模拟器中的多域模型
§6.3
简化策略
所有Actor在用户态执行
域转换模拟为简单跳转
仅实现最小必要模拟（VM exit对应特权指令等）
推测行为过近似
条件跳转时'临时走错误分支'模拟推测执行
合同轨迹记录
所有load/store地址 + 控制流变化 = 合同允许泄漏
为什么简化模型仍然有效
MRT比较的是信息暴露量而非轨迹本身
简化模型只要能过滤已知（合同允许）泄漏，剩余差异就是未知泄漏

## Slide 13
χ²统计方法：消除域转换噪声
§7
问题
域转换（VM enter/exit）涉及大量不透明微码，引入显著噪声
两条硬件轨迹可能因噪声而不同（即使输入相同）→大量假阳性
核心思路
从单次轨迹比较提升到分布比较
统计工具
Pearson χ²检验（将轨迹视为类别数据）
χ² = Σ (obs_t(t) − N·P(t))² / (N·P(t))
自适应样本量
从N=15开始 → 若检测到违反则逐步增大：40 → 160 → 320
仅当违反在最大样本量仍持续才报告
检测已知泄漏时间减少一个数量级，假阳性率仅0.7%

## Slide 14
三、执行器设计

## Slide 15
执行器：从零实现定制内核模块
§5
为什么不用Linux现有基础设施
Linux的VM/页表管理面向完整VM，开销过大
Linux内核有大量安全/稳定性防护，阻止自由配置实验
→ 从零实现3500+行代码的定制内核模块
两大设计需求
完全可配置性：自由配置页表权限、CPU模式、VM配置，甚至允许无效系统配置
低开销：目标≥100次测量/秒，需要在毫秒级创建VM和页表

## Slide 16
执行器高层流程
关键子设计
状态保存/恢复：CR0、EFER、VMX控制寄存器等，防host OS崩溃
故障隔离：捕获所有异常→自定义处理器；NMI→恢复后退出
CPU配置：通过配置文件控制MSR、性能计数器（如禁用预取器）
disable_interrupts(); // 禁用中断 preserve_host_state(); // 保存host OS状态 configure_system_registers(); // 配置CPU（MSR、VMX/SVM等） create_virtual_machines(); // 创建VM create_page_tables(); // 创建页表 flush_caches_and_buffers(); // 刷新缓存 for (input in inputs) set_actor_data_memory(input); set_page_table_permissions(); htrace = execute(test_case); // 执行并收集轨迹 traces.append(htrace); restore_host_state(); enable_interrupts();

## Slide 17
执行器关键子设计
§5.2.3
子设计 | 说明
VM Actor配置 | 启用VMX/SVM→创建VMCS/VMCB→创建EPT/NPT和guest页表→设置权限
User Actor配置 | 更新系统进入/退出点指向user代码→更新页表权限允许用户访问
内存别名 | 可选：所有VM共享相同虚拟地址布局，模拟Foreshadow-VM攻击条件
防噪声措施 | 禁用中断、禁用预取器、LFENCE防直行推测、保留寄存器子集
目标速率 | 800–4500次测量/秒

## Slide 18
四、实验结果

## Slide 19
实验设计
§8
维度 | 内容
隔离边界 | H2V（Host→VM）、V2V（VM→VM）、K2U（Kernel→User）、U2U（User→User）
测试目标 | Int1(KabyLake R)、Int2(Coffee Lake)、Int3(RaptorCove)、AMD1(Zen1)、AMD2(Zen2)、AMD3(Zen4)
配置类别 | MEM（内存错误）、COMP（计算错误/DSS）、REG（特权寄存器读取/RSRR）
实验规模 | 304个campaign、88机器天、近3000万程序、超200亿硬件测量

## Slide 20
新发现①：跨VM泄漏（CVE-2024-36357）
高安全影响
基本信息
影响CPU：AMD3 (Zen4) | 边界：V2V | 配置：MEM W-bit、EPT W-bit
攻击机制
攻击者VM加载地址时，若缓存中包含受害VM相同虚拟地址（不同物理地址）的值
受害者的缓存值影响攻击者后续操作时序 → 逐位推断受害VM内存
攻击gadget
别名加载→两次写异常→两次非故障读→基于最后读取结果的缓存探测
潜在高影响：攻击者可逐位读取另一VM的任意内存
AMD在论文embargo期间已开发并部署缓解措施

## Slide 21
新发现②：内核→用户泄漏（CVE-2024-36350）
中等至高安全影响
基本信息
影响CPU：AMD3 (Zen4) | 边界：K2U | 配置：MEM U-bit
攻击机制
用户进程可观察到最近N次（N≈32）内核态store操作的任意一位
攻击者可通过额外store选择目标store，通过移位选择泄漏位
中高影响：攻击者可观察切换到用户态前的特权store数据

## Slide 22
新发现③④：RSRR变体
低安全影响但反驳AMD声明
~CVE-2024-36349：RDTSCP-AUX
影响：Int1/Int2/Int3/AMD1
用户态推测性读取RDTSCP AUX寄存器
即使CR4.TSD已设置（应触发#GP）
反驳AMD白皮书：声称不受RSRR影响
AMD态度：不计划修复
~CVE-2024-36348：SMSW推测执行
影响：AMD2(Zen2)/AMD3(Zen4)
用户态推测性执行SMSW指令
即使UMIP已启用（应触发#GP）
实质上绕过UMIP功能
同样反驳AMD不受RSRR影响的声明
AMD态度：不计划修复

## Slide 23
已知泄漏验证：零漏检
§8.3
已知攻击 | 配置 | 检测结果
MDS及其变体 | MEM A/D-bit, EPT A/D-bit | +检测成功
Foreshadow及其RMW变体 | MEM P-bit | +检测成功
Meltdown | MEM U-bit | +检测成功
DSS | COMP DSS | +检测成功
Rogue System Register Read | REG FSGS | +检测成功（含变体Meltdown-3a）
结论 | — | +所有预期违规配置均成功检测——零漏检

## Slide 24
补丁有效性验证
§8.4
补丁 | 结果 | 说明
VERW | +有效 | Intel推荐，刷store buffer
L1D_FLUSH_CMD | +有效 | 刷L1数据缓存
WBINVD | !无效 | 非Intel推荐
DSS当前补丁（1÷1除法） | +有效 | sysret前假除法
DSS旧补丁（异常处理器中除法） | !无效 | 差点合入Linux主线！
KPTI 清除Present位 | !无效 | 仍可Meltdown读取
KPTI 完全unmapping | +阻止Meltdown | 但仍有MDS违规
KPTI unmapping + VERW | +有效 | 同时阻止Meltdown和MDS

## Slide 25
关键补丁发现
DSS旧补丁无效——差点合入Linux主线内核！
将除法放在#DE异常处理器而非系统进入例程中
仅经安全社区审查后才被替换
这凸显了自动化验证工具的价值
KPTI仅清除Present位不能阻止Meltdown
必须完全unmapping（零化PTE）才能阻止
但完全unmapping仍有MDS违规 → 需配合VERW
WBINVD无效（虽功能类似缓存刷新）
非Intel推荐的MDS缓解措施
核心论点验证
没有自动化验证，你无法确认补丁真的有效

## Slide 26
性能指标
§8.5
指标 | 数据
测量速率 | 800–4500次/秒
测试吞吐量 | 60–700 test case/秒
完整campaign耗时 | MEM: 2–24h, COMP: 3–8h, REG: 1.5–11h
违规检测时间 | 85%在1h内, 98%在4h内
按test case计 | 85%在20K轮内, 93%在40K轮内
漏检率 | 4%（10次不同seed重跑）
假阳性 | 304个campaign仅2次

## Slide 27
五、局限与未来

## Slide 28
工具局限
§8.6
局限 | 说明
不支持Actor间共享内存 | 架构级信息流（如共享内存通信）未被覆盖
不支持自修改代码 | —
控制结构位置固定 | IDT/GDT位置固定，无法检测CPU对控制结构位置的预测泄漏
仅覆盖提取型攻击 | 未覆盖跨域分支训练等控制流攻击（Spectre V2/LVI）
某些泄漏需大量测量 | 实验时长可能不足以发现所有可能泄漏

## Slide 29
Spectre V2覆盖分析
FAQ Q4
为什么无法覆盖Spectre V2
攻击机制不同：提取型(观察残留) vs 注入型(污染BTB/RSB→操控受害者推测执行)
模板顺序：需要attacker→victim→attacker三段式（当前为victim→attacker）
非干扰性质：当前假设'攻击者数据不影响测量'，但Spectre V2恰恰利用攻击者数据
模型不模拟BTB/RSB：无法预测跨域训练后受害者走哪个分支
初步方案：逆向模板
攻击者训练BTB → 域转换到受害者 → 受害者执行 → 域转换回攻击者 → 测量缓存
可行性
逆向模板、统计框架、测量框架可直接复用
缓解测试(IBPB/eIBRS/RSB填充/retpoline)与现有思路一致
BTB/RSB模型精度是最大风险——建议结构化过近似
预计工作量约为当前工具核心开发的30%-50%

## Slide 30
未来方向
§9
短期
覆盖注入型泄漏（LVI、Spectre V2）——逆向模板方案
实现共享内存支持、自修改代码支持、控制结构位置随机化
中期
移植到ARM、RISC-V等其他架构
支持其他隔离抽象（如Intel MPK）
长期
作为PoC原型工具——安全研究者可用手动模板快速构建攻击PoC
Foreshadow仅需<30行模板汇编即可演示

## Slide 31
六、总结

## Slide 32
关键结论
1. 微架构隔离验证亟需自动化工具——被动式补丁验证实践屡次失败
2. Actor抽象 + MRT方法提供了系统性跨域微架构泄漏检测的可行路径
3. 四大新发现（CVE-2024-36357/36350/36349/36348）证明了工具有效性
其中两个高影响（跨VM泄漏、内核→用户泄漏）
4. AMD的RSRR安全声明被实证反驳——在AMD CPU上发现两类RSRR漏洞
5. 补丁验证价值显著——发现DSS旧补丁无效、KPTI多种变体有效性差异
范式转变
从被动补丁验证 → 主动安全验证，是处理器安全设计的未来方向

## Slide 33
研究团队与开源
~作者
Oleksii Oleksenko* (Azure Research)
Flavien Solt* (ETH Zurich)
Cédric Fournet (Azure Research)
Jana Hofmann (MPI-SP)
Boris Köpf (Azure Research)
Stavros Volos (Azure Research)
* 共同第一作者
~核心机构
Microsoft Azure Research
ETH Zurich
MPI-SP
~开源工具
Revizor v1.3+
github.com/microsoft/sca-fuzzer
~CVE编号
CVE-2024-36357 / 36350 / 36349 / 36348

## Slide 34
谢谢
Questions & Discussion
Enter, Exit, Page Fault, Leak‡: Testing Isolation Boundaries for Microarchitectural Leaks